## Slide 1
Ateliers
linéaires tronçons

## Slide 2
On part du tableau avec le standard V1​
  On voit si un alignement est possible avec un élément BD TOPO​
  On discute des besoins Transport de bois + DFCI​
  On voit quelle évolution technique est possible avec les experts BD TOPO
Démarche

## Slide 3
24 attributs, 10 thématiques :
Démarche
  INSEE/Département
  Gestionnaire
  DFCI
  Autre
  Equipement
  Transport exceptionnel
  Route
  Piste DFCI
  État de la route
  Restriction routière

## Slide 4
1. Transport exceptionnel
Nom en français | Nom SHP dans le std boi s+ DFCI | Type de valeur std bois + DFCI | Description std bois + DFCI | Origine de la donnée std bois + DFCI | Exemples de valeurs possibles std bois + DFCI | Element Obligatoire/Optionnel std bois + DFCI | Nom dans la BDTOPO | Type de valeur BDTOPO | Source de la donnée dans la BDTOPO | Description présente dans la spec de la BDTOPO | Exemples de valeurs possibles BDTOPO | Remarque 04/06/2025
Réseau Transports exceptionnels | RESEAU_TE | Liste | Réseau permanent de transport exceptionnel auquel appartient le tronçon | DDT, Gestionnaire de voiries, DSR | 48 / 72 / 94 / 120 / Non concerné / Inconnu | Obligatoire | SQL/GPKG : reseau_te SHP : RESEAU_TE | Liste | DDT, Gestionnaire de voiries, DSR | Réseau de transport exceptionnel auquel appartient le tronçon routier | nul par défaut ¦ 1TE ¦ 2TE48 ¦ TE120 ¦ TE72 ¦ TE94 | - valeur dans la BDTE (BD spécialisée pour le TE, compatible BD TOPO) : Sans valeur ¦ 1TE ¦ 2TE48 ¦ TE120 ¦ TE72 ¦ TE94 - valeur renseignée essentiellement pour le réseau autoroute nationale et départemental majeur. Ca ne concerne pas vraiment les dessertes intra-massif. Faut-il laisser l'élément dans le standard (besoin ITBR à la base)?
Catégorie Transports exceptionnels | CAT_TE | Liste | Catégorie maximale de transport exceptionnel à laquelle appartient le tronçon | DDT, Gestionnaire de voiries | CAT1 / CAT2 / CAT3 / Non concerné / Inconnu | Obligatoire | SQL/GPKG : categorie_te SHP : CAT_TE | Texte | DDT, Gestionnaire de voiries | Catégorie de transport exceptionnel à laquelle appartient le tronçon routier | 48 ¦ 72 | - besoin du GT à confirmer pour cet élément

## Slide 5
Nom en français | Nom SHP dans le std boi s+ DFCI | Type de valeur std bois + DFCI | Description std bois + DFCI | Origine de la donnée std bois + DFCI | Exemples de valeurs possibles std bois + DFCI | Element Obligatoire/Optionnel std bois + DFCI | Nom dans la BDTOPO | Type de valeur BDTOPO | Source de la donnée dans la BDTOPO | Description présente dans la spec de la BDTOPO | Exemples de valeurs possibles BDTOPO | Remarque 04/06/2025
Longueur du tronçon | LONGUEUR | Calculée | Longueur du tronçon en m | Calcul automatique | Valeur calculée | Obligatoire |  |  |  |  |  | élément prévu pour les ITBR à la base. Elément prévu pour le calcul hors ligne. Il rajoute ajd de la lourdeur à la BD. Il peut être calculé d'avance dans le SIG. Ya t'il encore un besoin ajd? -> discussion du besoin pour les transporteurs de bois
2. Route

## Slide 6
Nom en français | Nom SHP dans le std boi s+ DFCI | Type de valeur std bois + DFCI | Description std bois + DFCI | Origine de la donnée std bois + DFCI | Exemples de valeurs possibles std bois + DFCI | Element Obligatoire/Optionnel std bois + DFCI | Nom dans la BDTOPO | Type de valeur BDTOPO | Source de la donnée dans la BDTOPO | Description présente dans la spec de la BDTOPO | Exemples de valeurs possibles BDTOPO | Remarque 04/06/2025
Itinéraire desserte forestière | ITDF | Booléen | Tronçon portant une qualification spécifique métier liée à son usage intra massif forestier | Saisie contributeur | Oui / Non (par defaut : Non) | Obligatoire |  |  | Saisie contributeur |  |  | -
Usage DFCI pour ITDF | ITDF_DFCI | Liste | Type d'usage du tronçon ITDF en lien avec la DFCI | Saisie contributeur | Usage exclusif DFCI / Mixte / Inconnu | Optionnel |  |  | Saisie contributeur |  |  | -
Type de route = Piste DFCI (pour nom et numéro de route DFCI) | numéro ou nom piste DFCI |  |  |  |  |  | Classe Route numérotée ou nommée. Information redescendue sur la classe Tronçon de route SQL/GPKG : SHP : | booléen |  | définition pas claire dans la BD TOPO, servirait à définir la servitude DFCI |  | -
Piste DFCI |  | Booléen | Piste DFCI |  |  |  | SQL/GPKG : piste_dfci SHP : PISTE_DFCI | Booléen |  | Tronçon de route faisant partie du réseau de pistes DFCI. |  | -
3. Piste DFCI

## Slide 7
3. Piste DFCI
2 sujets distincts = 2 attributs distincts -> 1 attribut Piste DFCI et 1 attribut Desserte forestière
Réseau DFCI (Liste) : Voie utilisée pour la DFCI
  null | Piste DFCI | Intérêt DFCI | autres voies DFCI
  (Voir définitions du GT servitude DFCI) et articles de loi
  Piste DFCI : (spécifier la servitude dans la définition)
Réseau transport de bois (liste) : Voie utilisée par les professionnels pour la gestion des forêts ou l’accès aux ressources forestières
  null | Desserte forestière | Itinéraire Bois Rond
  (supprimerait le booléen ITBR dans le standard)
  Si le champ ITBR est définit, voir les autres attributs ITBR pour retrouver les informations d’autorisations

## Slide 8
4. Etat de la route - 1
Nom en français | Nom SHP dans le std boi s+ DFCI | Type de valeur std bois + DFCI | Description std bois + DFCI | Origine de la donnée std bois + DFCI | Exemples de valeurs possibles std bois + DFCI | Element Obligatoire/Optionnel std bois + DFCI | Nom dans la BDTOPO | Type de valeur BDTOPO | Source de la donnée dans la BDTOPO | Description présente dans la spec de la BDTOPO | Exemples de valeurs possibles BDTOPO | Remarque 04/06/2025
Accessibilité aux grumiers et semi-remorques | ITDF_ACCES_GRUMIER_SR | Booléen | Tronçon ITDF accessible aux grumiers et semi-remorques | Saisie contributeur | Oui / Non (par defaut : Null) | Obligatoire |  |  | Saisie contributeur |  |  | - à rapprocher de la caractérisation des véhicules DFCI pour tout inclure dans le même attribut?
Etat de la route | ITDF_ETAT | Liste | Etat général du tronçon ITDF (sans impact sur l'accessibilité, utile pour l'entretien) | Saisie contributeur | Bon / Mauvais | Optionnel |  |  | Saisie contributeur |  |  | attribut métier bois, pas de question BDTOPO.

## Slide 9
3. Piste DFCI
Accessibilité aux ensembles routiers (liste) : Troncon desserte forestiere accessible maximum
Null (ie NR)(valeur par defaut)
Vehicule surbaissé
Semi remorque
Camion remorque
Grumier
>> à faire évoluer et definir avec transporteurs de bois

## Slide 10
4. Etat de la route - 2
Nom en français | Nom SHP dans le std boi s+ DFCI | Type de valeur std bois + DFCI | Description std bois + DFCI | Origine de la donnée std bois + DFCI | Exemples de valeurs possibles std bois + DFCI | Element Obligatoire/Optionnel std bois + DFCI | Nom dans la BDTOPO | Type de valeur BDTOPO | Source de la donnée dans la BDTOPO | Description présente dans la spec de la BDTOPO | Exemples de valeurs possibles BDTOPO | Remarque 04/06/2025
Accessibilité aux ensembles routiers sur-baissés | ITDF_ACCES_SURBAISSE | Booléen | Tronçon ITDF accessible aux ensembles routiers sur-baissés (ex : porte-char) | Saisie contributeur | Oui / Non (par defaut : Null) | Optionnel |  |  | Saisie contributeur |  |  | attribut métier bois, pas de question BDTOPO.
Accessibilité aux fonds mouvants | ITDF_ACCES_FMA | Booléen | Tronçon ITDF accessible aux fonds mouvants | Saisie contributeur | Oui / Non (par defaut : Null) | Optionnel |  |  | Saisie contributeur |  |  | attribut métier bois, pas de question BDTOPO.
Piste DFCI débroussaillée |  | Booléen | Piste DFCI débroussaillée |  |  |  | SQL/GPKG : piste_dfci_debroussaillee SHP : DFCI_DEBRO | Booléen |  | Information renseignant si la piste DFCI est débroussaillée, selon les spécifications DFCI. |  | attribut métier DFCI, pas de question BDTOPO.

## Slide 11
5. Restriction
Nom en français | Nom SHP dans le std boi s+ DFCI | Type de valeur std bois + DFCI | Description std bois + DFCI | Origine de la donnée std bois + DFCI | Exemples de valeurs possibles std bois + DFCI | Element Obligatoire/Optionnel std bois + DFCI | Nom dans la BDTOPO | Type de valeur BDTOPO | Source de la donnée dans la BDTOPO | Description présente dans la spec de la BDTOPO | Exemples de valeurs possibles BDTOPO | Remarque 04/06/2025
Restriction saisonnière | RESTRICTION_SAISON | Booléen | Tronçon pouvant être soumis à une restriction saisonnière (ex : col, dégel) | DDT, Gestionnaire de voiries, Saisie contributeur | Oui / Non (par defaut : Non) | Optionnel | SQL/GPKG : periode_de_fermeture SHP : FERMETURE | JSON | DDT, Gestionnaire de voiries, Saisie contributeur | Période(s) de fermeture d'une route à la circulation automobile, ainsi que les périodes de péages. | axxxx (année) ¦ j1 (jour 1 = lundi) ¦ M12 (Mois 12 = décembre) | uniquement pour la filière bois ? Sinon, à intégrer dans le json de la BDTOPO ?

## Slide 12
Questions en cascade pour les codes INSEE/Dep/Gestionnaire :
  Code INSEE de la commune
      Définissez votre besoin > les codes sont déjà présents à 98% dans la BD TOPO. Est-ce vraiment contraignant s'il n'est pas renseigné?
  Code INSEE du département
      Définissez votre besoin > Pourrait être calculé dans la BD TOPO depuis le code INSEE de la commune. En cas d'absence de code INSEE commune, a-t-on vraiment besoin du numéro de département ou plutôt d'identifier le département administratif et/ou le département gestionnaire (qui fait l'entretien de la route)? Ou calculer géographiquement le département dans lequel la route se trouve majoritairement ?
Gestionnaire administratif / Opérationnel
    Avez-vous des exemples en interne de gestionnaire administratif et de gestionnaire opérationnel (qui fait l'entretien de la route)? Sont-ils différents? Renseignés?
6. INSEE/Département - 1

## Slide 13
6. INSEE/Département - 2
Nom en français | Nom SHP dans le std boi s+ DFCI | Type de valeur std bois + DFCI | Description std bois + DFCI | Origine de la donnée std bois + DFCI | Exemples de valeurs possibles std bois + DFCI | Element Obligatoire/Optionnel std bois + DFCI | Nom dans la BDTOPO | Type de valeur BDTOPO | Source de la donnée dans la BDTOPO | Description présente dans la spec de la BDTOPO | Exemples de valeurs possibles BDTOPO | Element Obligatoire/Optionnel BDTOPO | Remarque 04/06/2025
Code Insee du département | DEPT | Liste | Numéro du département où se situe le tronçon | BD-Topo |  | Obligatoire | peut être calculé à partir du code insee commune | Texte | BD-Topo | Deux premiers numéros du code INSEE de la commune (cf ligne ci-dessus) => choix de la commune à droite ou à gauche du tronçon ? | 27 | Non obligatoire | - besoin de base : pour les TB, il fallait avoir une informations du numéro de département pour définir les décrêts liés. Pour la DFCI, besoin de connaître le département gestionnaire de la DFCI. - pour les routes qui traversent plusieurs départements >> côté BDTOPO, on ne peut pas systématiquement couper la route et on ne peut pas avoir plusieurs départements pour une même route. Le problème se pose déjà côté NexSIS mais n'est pas résolu. - Dans la BDTOPO, il y a une classe ROUTE NUMEROTEE OU NOMMEE (agregation de troncons) et à l'intérieur on retouve un attribut avec le nom du gestionnaire (mais le type de gestionnaire ou ses actions ne sont pas définies). Est-ce que cela conviendrait mieux? - Ya t'il besoin d'avoir le Code INSEE de la commune + le code du département (admin) + le code/nom du departement gestionnaire? Quel élement est obligatoire?

## Slide 14
6. INSEE/Département
Nom en français | Nom SHP dans le std boi s+ DFCI | Type de valeur std bois + DFCI | Description std bois + DFCI | Origine de la donnée std bois + DFCI | Exemples de valeurs possibles std bois + DFCI | Element Obligatoire/Optionnel std bois + DFCI | Nom dans la BDTOPO | Type de valeur BDTOPO | Source de la donnée dans la BDTOPO | Description présente dans la spec de la BDTOPO | Exemples de valeurs possibles BDTOPO | Element Obligatoire/Optionnel BDTOPO | Remarque 04/06/2025
Code Insee de la commune | INSEE_COM | Liste | Code INSEE de la commune où se situe le tronçon | BD-Topo, Saisie contributeur | 19227 | Obligatoire | SQL/GPKG : insee_commune_droite, insee_commune_gauche SHP : INSEECOM_D, INSEECOM_G | Texte | BD-Topo Les insee_commune_gauche et droite sont remplis : - à partir du processus d'appariement des adresses BAN (-> correction en cours pour les codes insee les plus loins des communes correspondantes, > 1km tous corrigés actuellement) - à partir de la géométrie de la commune si le tronçon est entièrement inclus. - tous les objets restants sont sur au moins 2 communes (remplis 1 par 1 mais la plupart du temps vides). taux d'attributs vides (sur plus de 2 communes) : 368000 sur 20,144 M (soit 1,8%) | Numéro INSEE de la commune à gauche ou à droite du tronçon par rapport au sens de numérisation. | 27098 | Non obligatoire | Globalement, la plupart des troncons ont un code INSEE commune. (98,2%) A voir si ce qui est vraiment intéressant, c'est d'avoir le code commune administrative ou d'avoir le code département administratif. Car il est possible au sein de la BD TOPO de récupérer le code de département (troncon contenu entièrement dans le département). >> le GT doit spécifier plus précisément l'origine de son besoin et l'utilisation potentielle pour cet élément

## Slide 15
3. Piste DFCI
Gestionnaire
Récupère la forme présente actuellement dans la BDTOPO
  Agrementer la liste des gestionnaires actuels
  Evolution BDTOPO sur las routes nommees (routes forestieres)(pas dans le sta,ndard)
Attribut optionnel dans le standard

## Slide 16
7. Gestionnaire
Nom en français | Nom SHP dans le std boi s+ DFCI | Type de valeur std bois + DFCI | Description std bois + DFCI | Origine de la donnée std bois + DFCI | Exemples de valeurs possibles std bois + DFCI | Element Obligatoire/Optionnel std bois + DFCI | Nom dans la BDTOPO | Type de valeur BDTOPO | Source de la donnée dans la BDTOPO | Description présente dans la spec de la BDTOPO | Exemples de valeurs possibles BDTOPO | Element Obligatoire/Optionnel BDTOPO | Remarque 04/06/2025
Gestionnaire | GESTION | Liste | Gestionnaire du tronçon | BD-Topo, Saisie contributeur | Conseil départemental / Etat / Région / Intercommunalité / Commune / ONF / Gestionnaire privé / Autre / Inconnu | Obligatoire | SQL/GPKG : cpx_gestionnaire SHP : gestion Liste de valeurs différente ou SQL/GPKG : cpx_classement_administratif SHP : CL_ADMIN | Texte | BD-Topo, Saisie contributeur | Gestionnaire du tronçon issu du champ 'Gestionnaire' de l'objet Route numérotée ou nommée lié au tronçon. | DFCI_05, collectivité européenne d'Alsace, Charente-Maritime, DIR Méditerranée | Non obligatoire | Besoin de redéfinir ce que l'on veut dans cet élément : type de gestionnaire, cad celui qui entretien la route? On aurait 2 champs : - Gestionnaire administratif (besoin + bois) : ok pour tel qu'indiqué dans BDTOPO (nom du gestionnaire) mais on le retrouve pas forcément sur les petits niveaux - Gestionnaire opérationnel (besoin + DFCI) : besoin d'un champ en + qui indique celui qui fait l'entretien. Le mettre en facultatif? mettre un sans valeur¦Inconnu¦Nom et obligatoire? -> le GT a besoin de définir un exemple

## Slide 17
8. DFCI - 1
Nom en français | Nom SHP dans le std boi s+ DFCI | Type de valeur std bois + DFCI | Description std bois + DFCI | Origine de la donnée std bois + DFCI | Exemples de valeurs possibles std bois + DFCI | Element Obligatoire/Optionnel std bois + DFCI | Nom dans la BDTOPO | Type de valeur BDTOPO | Source de la donnée dans la BDTOPO | Description présente dans la spec de la BDTOPO | Exemples de valeurs possibles BDTOPO | Remarque 04/06/2025
Gabarit DFCI |  | Liste | Gabarit DFCI |  | Sans valeur ¦ Poids lourd ¦ Super poids lourd ¦ Véhicule léger |  | SQL/GPKG : gabarit_dfci SHP : GAB_DFCI | Liste |  | Tronçon permettant ou non le passage de véhicule de taille différente | Sans valeur ¦ Poids lourd ¦ Super poids lourd ¦ Véhicule léger | tjs d'accord?
Impasse DFCI |  | Booléen | Impasse DFCI |  |  |  | SQL/GPKG : impasse_dfci SHP : IMPAS_DFCI | Booléen |  | Tronçon considéré comme une impasse selon les spécifications DFCI. |  | tjs d'accord?
Pente maximale DFCI |  | Entier | Pente maximale DFCI |  |  |  | SQL/GPKG : pente_maximale_dfci SHP : PTMAX_DFCI | Entier |  | Pente maximale du tronçon (en pourcentage). |  | attribut métier DFCI, pas de question BDTOPO.

## Slide 18
8. DFCI - 2
Nom en français | Nom SHP dans le std boi s+ DFCI | Type de valeur std bois + DFCI | Description std bois + DFCI | Origine de la donnée std bois + DFCI | Exemples de valeurs possibles std bois + DFCI | Element Obligatoire/Optionnel std bois + DFCI | Nom dans la BDTOPO | Type de valeur BDTOPO | Source de la donnée dans la BDTOPO | Description présente dans la spec de la BDTOPO | Exemples de valeurs possibles BDTOPO | Remarque 04/06/2025
Piste DFCI fossés |  | Liste | Piste DFCI fossés |  | Sans valeur ¦ Aucun ¦ Fossé à droite ¦ Fossé à gauche ¦ Fossés à droite et à gauche |  | SQL/GPKG : piste_dfci_fosses SHP : DFCI_FOSSE | Booléen |  | Tronçon bordé ou non d'un fossé à sa droite et ou à sa gauche | Sans valeur ¦ Aucun ¦ Fossé à droite ¦ Fossé à gauche ¦ Fossés à droite et à gauche | attribut métier DFCI, pas de question BDTOPO. En BDTOPO on été privilégié des valeurs "en français" plutôt que des codes, pour faciliter l'utilisation des données.
Vitesse moyenne DFCI |  | Entier | Vitesse moyenne DFCI |  |  |  | SQL/GPKG : vitesse_moyenne_dfci SHP : VIT_DFCI | Entier |  | Vitesse moyenne pour les véhicules DFCI. |  | 

## Slide 19
8. DFCI - 3
Nom en français | Nom SHP dans le std boi s+ DFCI | Type de valeur std bois + DFCI | Description std bois + DFCI | Origine de la donnée std bois + DFCI | Exemples de valeurs possibles std bois + DFCI | Element Obligatoire/Optionnel std bois + DFCI | Nom dans la BDTOPO | Type de valeur BDTOPO | Source de la donnée dans la BDTOPO | Description présente dans la spec de la BDTOPO | Exemples de valeurs possibles BDTOPO | Remarque 04/06/2025
Catégorie DFCI |  | Liste | Catégorie DFCI |  | Sans valeur ¦ 1ère catégorie ¦ 2ème catégorie ¦ 3ème catégorie ¦ Hors catégorie |  | SQL/GPKG : categorie_dfci SHP : CAT_DFCI | Liste |  | Classification des possibilités de circulation des groupes d’intervention feux de forêt sur le réseau de voirie utilisable pour la DFCI (Défence des forêts contre les incendies). La catégorie est attribuée par tronçon en fonction de la fréquence des zones de croisement, des aires de retournement et de la présence d’impasses. |  | -

## Slide 20
9. Autre
Nom en français | Nom SHP dans le std boi s+ DFCI | Type de valeur std bois + DFCI | Description std bois + DFCI | Origine de la donnée std bois + DFCI | Exemples de valeurs possibles std bois + DFCI | Element Obligatoire/Optionnel std bois + DFCI | Nom dans la BDTOPO | Type de valeur BDTOPO | Source de la donnée dans la BDTOPO | Description présente dans la spec de la BDTOPO | Exemples de valeurs possibles BDTOPO | Remarque 04/06/2025
Sens de circulation DFCI |  |  | Sens de circulation DFCI |  | Sans valeur ¦ Double sens ¦ Sens direct ¦ Sens inverse |  | SQL/GPKG : sens_de_circulation_dfci SHP : SENS_DFCI | Liste |  | Sens de circulation pour les véhicules DFCI, dans le sens de numérisation de l'objet. | Sans valeur ¦ Double sens ¦ Sens direct ¦ Sens inverse | nécessaire ? L'attribut Sens de circulation de la BDTOPO n'est pas suffisant ou différent ? https://bdtopoexplorer.ign.fr/?id_theme=72&id_classe=77#attribute_561

## Slide 21
9. Equipement
Nom en français | Nom SHP dans le std boi s+ DFCI | Type de valeur std bois + DFCI | Description std bois + DFCI | Origine de la donnée std bois + DFCI | Exemples de valeurs possibles std bois + DFCI | Element Obligatoire/Optionnel std bois + DFCI | Nom dans la BDTOPO | Type de valeur BDTOPO | Source de la donnée dans la BDTOPO | Description présente dans la spec de la BDTOPO | Exemples de valeurs possibles BDTOPO | Element Obligatoire/Optionnel BDTOPO | Remarque 04/06/2025
Aire de retournement DFCI |  | Liste | Aire de retournement DFCI |  | Sans valeur ¦ Aucune ¦ Au moins une aire ¦ Plusieurs aires |  | SQL/GPKG : aire_de_retournement_dfci SHP : RETOURDFCI | Liste |  | Présence ou absence d'un moins une aire de retournement DFCI | Sans valeur ¦ Au moins une aire ¦ Aucune ¦ Plusieurs aires | Non obligatoire | élément à mettre plutôt dans la table équipement?
Ouvrage d'art limitant DFCI |  | Booléen | Ouvrage d'art limitant DFCI |  |  |  | SQL/GPKG : ouvrage_d_art_limitant_dfci SHP : OALIM_DFCI | Booléen |  | Tronçon contenant un ouvrage limitant selon les spécifications DFCI. |  | Non obligatoire | élément à mettre plutôt dans la table équipement?
Zone de croisement DFCI |  | Liste | Zone de croisement DFCI |  | Sans valeur ¦ Aucune ¦ Au moins une zone ¦ Plusieurs zones |  | SQL/GPKG : SHP : CROIS_DFCI | Liste |  | tronçon contenant ou pas une ou plusieurs zones de croisement selon les spécifications DFCI. | Sans valeur ¦ Au moins une zone ¦ Aucune ¦ Plusieurs zones | Non obligatoire | - élément à mettre plutôt dans la table équipement? - ponctuel aire de croisements dans standard bois