## Slide 1
Ateliers
Ponctuels EQUIPEMENTS
PONCTUELS CONTRAINTES

## Slide 2
On part du tableau avec le standard V1​
  On voit si un alignement est possible avec un élément BD TOPO​
  On discute des besoins Transport de bois + DFCI​
  On voit quelle évolution technique est possible avec les experts BD TOPO
Démarche

## Slide 3
22 attributs, 5 thématiques :
Démarche
  Proposition de fonctionnement
  Eléments communs
  Lien avec les tronçons
  Eléments de contraintes
  Attribut Nature

## Slide 4
1. Proposition
Situation au standard V1
  2 tables distinctes sans limite claire sur la différence entre équipement et contrainte
  Objets ont ¾ des attributs communs (code INSEE, nature, Gestionnaire, nom etc)
  + Intégration des linéaires DFCI BD TOPO
Proposition : 1 table ponctuel unique
  Recoupement des objets Equipements et Contraintes
  1 table / classe spéciale, indépendante de la BD TOPO
  pas d’impact sur l’ensemble des ponctuels BD TOPO
  Intégration des besoins spécifiques
  Fonctionne déjà pour les ponctuels Franchissement de la BD TE
Ponctuels
Equipements
Ponctuels
Contraintes
Ponctuels Dessertes en forêt
Linéaires
DFCI
(BD TOPO)
BD TOPO

## Slide 5
2. Eléments communs
Nom en français | Nom SHP dans le std bois+ DFCI | Type de valeur std bois + DFCI | Description std bois + DFCI | Origine de la donnée std bois + DFCI | Exemples de valeurs possibles std bois + DFCI | Elément Obligatoire/ Optionnel std bois + DFCI | Remarque 17/11/2025
Code INSEE de la commune | INSEE_COM | Liste | code insee de la commune | BD-Topo | 19058 | Obligatoire | - voir à être calculé directement lors de l'intégration dans la BD TOPO (calculé à partir de l'emprise de la classe commune de la BD TOPO) - optionnel comme dans le linéaire?
Gestionnaire | GESTION | Liste | Gestionnaire de l’équipement | Saisie contributeur | ONF / Région / Gestionnaire privé / Commune / Intercommunalité / Autre / Inconnu | Obligatoire | - n'existe pas dans la BD TOPO actuellement. Garde-t-on la liste du standard v1 ou alors reprenons-nous la liste des linéaires? (sachant que possibilité de faire pointer pour avoir la même liste) - ajouter les gestionnaires contraintes (Conseil départemental / SNCF / Etat)

## Slide 6
2. Eléments communs
Nom en français | Nom SHP dans le std bois+ DFCI | Type de valeur std bois + DFCI | Description std bois + DFCI | Origine de la donnée std bois + DFCI | Exemples de valeurs possibles std bois + DFCI | Elément Obligatoire/ Optionnel std bois + DFCI | Remarque 17/11/2025
Commentaire | COMMENTAIRE | Texte libre | Commentaire précisant des informations sur les équipements | Saisie contributeur | Texte libre | Optionnel | - ok
Photo | PHOTO | Fichier | Photo de l'équipement | Saisie contributeur | Format pdf, jpeg, png, gif, tiff, bitmap | Optionnel | dans BD-TE, peuvent mettre des pdf (à vérifier côté IGN)

## Slide 7
1. Proposition
BD TOPO (aucune date n’est obligatoire)
  Date d’écriture dans la BD (automatique)
    Date de création
    Date de modification
    Date de destruction (non diffusé)
  Champs libres
    Date d’apparition (de l’objet sur le terrain, surtout utilisé dans le bâti)
    Date de confirmation >> met dans le standard en optionnel (bien expliquer la définition)
      = Dernière date de contrôle (/visite)

## Slide 8
2. Eléments communs
Nom en français | Nom SHP dans le std bois+ DFCI | Type de valeur std bois + DFCI | Description std bois + DFCI | Origine de la donnée std bois + DFCI | Exemples de valeurs possibles std bois + DFCI | Elément Obligatoire/ Optionnel std bois + DFCI | Remarque 17/11/2025
Localisation | LOCALISATION | Format décimal ISO | Localisation GPS de l'équipement en WGS84 | Automatique | 45N 35,523 3E 44,268 | Obligatoire | - retirer (à calculer dans les outils métiers)
Date de mise à jour | DATE_MAJ | Date | Date de la dernière mise à jour de la donnée sur l'équipement | Automatique | 24/11/2018 | Obligatoire | - déjà calculé dans la BD TOPO
Contributeur | CONTRIBUTEUR | Texte libre | Nom du producteur/contributeur de la donnée sur l'équipement | Automatique par identifiant | Crige | Obligatoire | - ok, reprendre le champ sources tel que présent dans le linéaire BD TOPO

## Slide 9
2. Eléments communs
Nom en français | Nom SHP dans le std bois+ DFCI | Type de valeur std bois + DFCI | Description std bois + DFCI | Origine de la donnée std bois + DFCI | Exemples de valeurs possibles std bois + DFCI | Elément Obligatoire/ Optionnel std bois + DFCI | Remarque 17/11/2025
Revêtement | REVETEMENT | Liste | Revêtement de la place de dépôt ou de l'aire de retournement ou de l'aire de dépôt-retournement | Saisie contributeur | Revêtu / Empierré / Terrain naturel | Obligatoire (si Nature = Place de dépôt ou Aire de retournement ou Aire de dépôt - retournement) | à conserver tel quel? (si différent de la nature de la route) - garder le conditionnel? L'étendre à d'autres natures?
Nom | NOM | Texte libre | Nom de l’équipement | Saisie contributeur | Place de dépôt du Grand Duc | Optionnel | toponyme dans la BD TOPO ? (texte, origine contributeur) - besoin d'avoir un lien topologique ou sémantique vers le tronçon ou la route nommée?

## Slide 10
3. Lien avec les tronçons
« besoin d'avoir un lien topologique ou sémantique vers le tronçon ou la route nommée? »
Lien topologique :
  Dans la BD TOPO, les objets peuvent être liés à un tronçon
  Si géométrie dans 1m à côté d’une route
  Crée un « point intermédiaire » qui est lié au tronçon
Lien sémantique :
  Champ spécial qui fait le lien à une route nommée? (texte, id)
1m

## Slide 11
4. Eléments contraintes
Nom en français | Nom SHP dans le std bois+ DFCI | Type de valeur std bois + DFCI | Description std bois + DFCI | Origine de la donnée std bois + DFCI | Exemples de valeurs possibles std bois + DFCI | Elément Obligatoire/ Optionnel std bois + DFCI | Remarque 17/11/2025
Restriction itinéraires bois ronds | RESTRICTION_ITBR | Liste | Restriction de circulation sur le point contrainte défini par l'arrêté préfectoral pour la circulation du transport de bois ronds | DDT | Restriction / Interdiction | Obligatoire | - optionnel? Ou alors un null dans la liste - besoin encore de cet attribut sachant que l'information d'ITBR est portée par le tronçon
Poid total roulant autorisé | PTRA_MAX | Classe de valeurs | Poids total roulant autorisé maximal en t | DDT, Gestionnaire de voiries, Saisie contributeur | Valeurs libres [10 ; 57 T] | Obligatoire (Si RESTRICTION_ITBR = Restriction) | - conditionnel ITBR - doublon avec info avec tronçon

## Slide 12
4. Eléments contraintes
Nom en français | Nom SHP dans le std bois+ DFCI | Type de valeur std bois + DFCI | Description std bois + DFCI | Origine de la donnée std bois + DFCI | Exemples de valeurs possibles std bois + DFCI | Elément Obligatoire/ Optionnel std bois + DFCI | Remarque 17/11/2025
Franchissement | FRANCHISSEMENT | Liste | Voie franchie ou voie portée au niveau du point contrainte | Saisie contributeur | Franchie / Portée | Obligatoire (Si NATURE = Pont, Tunnel, Passage à niveau) | - // dans BD TE, il y a une table spécifique pour les franchissement qui est quasi identique
Hauteur maximale | HAUT_MAX_ER | Classe de valeurs | Hauteur maximale possible en m de l'ensemble routier | DDT, Gestionnaire de voiries, Saisie contributeur | Valeurs libres [3 ; 5 m] | Optionnel | - à voir si il y a tjs besoin au niveau ponctuel sachant que l'info est déjà portée par le tronçon - vérifier la cohérence/correspondance sur les infos linéaires/ponctuels

## Slide 13
4. Eléments contraintes
Nom en français | Nom SHP dans le std bois+ DFCI | Type de valeur std bois + DFCI | Description std bois + DFCI | Origine de la donnée std bois + DFCI | Exemples de valeurs possibles std bois + DFCI | Elément Obligatoire/ Optionnel std bois + DFCI | Remarque 17/11/2025
Largeur maximale | LARG_MAX_ER | Classe de valeurs | Largeur maximale possible en m de l'ensemble routier | DDT, Gestionnaire de voiries, Saisie contributeur | Valeurs libres [1,5 ; 3 m] | Optionnel | - à voir si il y a tjs besoin au niveau ponctuel sachant que l'info est déjà portée par le tronçon - vérifier la cohérence/correspondance sur les infos linéaires/ponctuels
Longueur maximale | LONG_MAX_ER | Classe de valeurs | Longueur maximale possible en m de l'ensemble routier | DDT, Gestionnaire de voiries, Saisie contributeur | Valeurs libres [10 ; 25 m] | Optionnel | à voir si il y a tjs besoin au niveau ponctuel sachant que l'info est déjà portée par le tronçon vérifier la cohérence/correspondance sur les infos linéaires/ponctuels
Charge à l'essieu autorisée maximale | CHARGE_ESSIEU_MAX | Classe de valeurs | Charge à l’essieu autorisée maximale en t | DDT, Gestionnaire de voiries, Saisie contributeur | Valeurs libres [6 ; 13 T] | Optionnel | à voir si il y a tjs besoin au niveau ponctuel sachant que l'info est déjà portée par le tronçon vérifier la cohérence/correspondance sur les infos linéaires/ponctuels

## Slide 14
4. Eléments contraintes
Nom en français | Nom SHP dans le std bois+ DFCI | Type de valeur std bois + DFCI | Description std bois + DFCI | Origine de la donnée std bois + DFCI | Exemples de valeurs possibles std bois + DFCI | Elément Obligatoire/ Optionnel std bois + DFCI | Remarque 17/11/2025
Charge à l'essieu autorisée maximale | CHARGE_ESSIEU_MAX | Classe de valeurs | Charge à l’essieu autorisée maximale en t | DDT, Gestionnaire de voiries, Saisie contributeur | Valeurs libres [6 ; 13 T] | Optionnel | à voir si il y a tjs besoin au niveau ponctuel sachant que l'info est déjà portée par le tronçon vérifier la cohérence/correspondance sur les infos linéaires/ponctuels

## Slide 15
5. Nature
Nom en français | Nom SHP dans le std bois+ DFCI | Type de valeur std bois + DFCI | Description std bois + DFCI | Origine de la donnée std bois + DFCI | Exemples de valeurs possibles std bois + DFCI | Elément Obligatoire/ Optionnel std bois + DFCI | Remarque 17/11/2025
Nature | NATURE | Liste | Nature de l’équipement | Saisie contributeur | Voir diapo suivantes | Obligatoire | peut conserver en liste mais avoir des définitions plus claires - fusionner avec les contraintes?

## Slide 16
5. Nature
Table d’origine | Nature | Question
Equipement | Place de dépôt | 
Equipement | Aire de retournement | y a-t-il besoin d'aire de retournement spécifique DFCI ou spécifique dessertes? Y a-t-il des spec pour définir ces aires? (sachant que le tronçon porte une information "Réseau DFCI" et/ou "Réseau Transport de bois")
BD TOPO | Aire de retournement DFCI | besoin? Voir les specs/définitions
BD TOPO | Zone de croisement DFCI | besoin? Voir les specs/définitions
Table Equipement
BD TOPO (DFCI)
Table Contraintes

## Slide 17
5. Nature
Table d’origine | Nature | Question
Equipement | Aire de croisement | 
Equipement | Aire de dépôt - retournement | 
Equipement | Barrière | Déjà présent dans l'élément BD TOPO "Point du réseau" ?
Equipement | Point de rencontre des secours en forêt | 
Table Equipement
BD TOPO (DFCI)
Table Contraintes

## Slide 18
5. Nature
Table d’origine | Nature | Question
Contrainte | Pente forte (> 10%) | 
BD TOPO | Pente maximale DFCI (entier) | - à rapprocher de nature "Pente forte (> 10%)" déjà présent dans le standard v1 (ponctuel) - ya déjà info au troncon dans la BD TOPO (optionnel)
Contrainte | Lacet | 
Table Equipement
BD TOPO (DFCI)
Table Contraintes

## Slide 19
5. Nature
Table d’origine | Nature | Question
Contrainte | Tunnel | dans BD TOPO construction linéaire/surfacique (pas de ponctuel)
Contrainte | Pont | dans BD TOPO construction linéaire/surfacique (pas de ponctuel)
BD TOPO | Ouvrage d'art limitant DFCI | - à rapprocher des ponctuels pont/tunnel
Contrainte | Dégradation (chaussée, accotement) | 
Table Equipement
BD TOPO (DFCI)
Table Contraintes

## Slide 20
5. Nature
Table d’origine | Nature | Question
BD TOPO | Etat de la route | besoin qui semblait être en discussion avec le gestionnaire (Etat général du tronçon (sans impact sur l'accessibilité, utile pour l'entretien) bon/mauvais) - toujours besoin dans le standard?
Contrainte | Gué ou radier | dans BD TOPO, le troncon de route porte déjà l'info (Position par rapport au sol : 0, 1, -1, gué ou radier)
Contrainte | Passage à niveau | dans BD TOPO, ya déjà ponctuel Point du réseau (mais n'a pas toutes les infos) (doublon dans BD TE, cohérence avec BD TOPO parfois revue)
Contrainte | Barrière de dégel | mettre dans le nom/la définition la potentialité de cet objet, mais pas sa temporalité (trop complexe à tenir à jour, à gérer dans les BD/outils métiers)
Table Equipement
BD TOPO (DFCI)
Table Contraintes

## Slide 21
5. Nature
Table d’origine | Nature | Question
BD TOPO | Restriction saisonnière | 
Contrainte | Obstacle | 
Contrainte | Fermeture temporaire | dans BD TOPO, les tronçons de route portent déjà une information "Période de fermeture" (json qui porte texte, qui indique la présence d'une potentielle période de fermeture) - mettre dans le nom/la définition la potentialité de cet objet, mais pas sa temporalité (trop complexe à tenir à jour, à gérer dans les BD/outils métiers)
Contrainte | Autre | 
BD TOPO | Impasse DFCI | - tjs besoin? Avoir une définition plus claire sur le ponctuel
Table Equipement
BD TOPO (DFCI)
Table Contraintes